## Slide 1: 测量实习总动员
指导教师：杨 彪
QQ群号：591191386

## Slide 2
一、实习内容
1.1 四等水准测量与高程计算
1）领仪器：水准仪+三角架+1对水准尺+2个尺垫＋记录板；
2）四等水准测量（四等水准记录表） ：
3）高程计算（高程计算表）：按距离计算（不要按照测站数计算），计算表中只出现控制点。
4）数据须核对：
http://119.45.45.10/xyz/hhu.asp

## Slide 3
1.2 导线测量与导线点坐标计算
1）领仪器：全站仪+三角架+棱镜；
2）水平角测量：测回法，每个角测2个测回；
3）导线坐标计算：全长相对闭合差≤1/2000
4）数据须上网核对；
半测回差 | 测回差 | 角度闭合差
≤±36秒 | ≤±24秒 | ≤±
http://119.45.45.10/xyz/hhu.asp

## Slide 4
1.3 碎部测量与绘图
1）准备工作：AutoCAD软件安装，控制点展绘；
2）碎部测量：测量碎部点坐标和高程；
3）绘图：每组独立测绘一幅地形图；
1.4 编写实习小结
每人一份，不少于500字，手写/打印都可。

## Slide 5
二、实习报告要求
采用标准封面，装订成册；
凡是计算表，每人一份；凡记录表，每组一份；
所有材料必须采用水笔或圆珠笔手工填写，或打印，不得用铅笔书写；
实习小结每人1份，不少于500字，手写/打印都可；

## Slide 6
准确性：测量精度高；
完整性：房屋、道路、绿化带、行道树、路灯、电线杆、井盖、消防栓、水池等都不能少；高程注记不少于100个，均匀分布；图名、比例尺、图廓坐标标注完整；图空白处标记年级、专业、班级、组号和组员姓名、学号；
规范性：符号表示正确、符号大小规格正确、填充符号排列正确、文字大小规范、所有文字和符号朝向正北方向；控制点标注点号和高程，碎部点不标点号；《地形图图式》参照电子版。
美观性：整洁干净，线条优美、粗细均匀、又细又黑，使用HB以上硬度铅笔，禁止使用2B铅笔绘图。
三、地形图要求

## Slide 7
图1：正确填充方式
图2：错误填充方式

## Slide 8
组长考核：组员综合表现；
平时出勤考核；
成果质量考核；
等级成绩：优、良、中、及格、不及格5等；
任务完成又快又好的组增加优良名额，反之，减少优良名额；
四、实习考核

## Slide 9
五、时间节点
第1天，完成四等水准测量与计算；
第2~3天，完成水平角测量与导线坐标计算；
第3~7天，完成碎部测量；

## Slide 10
六、其它注意事项
仪器妥善保管，注意安全；
实习期限为7天；
视线遮挡解决方法：支导线或丈量；

## Slide 11: 实习报告装订顺序
封面；
实习任务书；
实习已知点数据；
四等水准测量记录表；
高程计算表（每人1份） ；
测回法水平角测量记录表；
导线坐标计算表（每人1份） ；
碎部测量记录表；
实习小结（每人1份）；
实习考勤表；

## Slide 12: 测量记录填表与计算

## Slide 13
测站 | 点号 | 后尺 | 下 | 前尺 | 下 | 尺号 | 水准尺中丝读数 |  | K＋黑－红 | 高差中数
 |  |  | 上 |  | 上 |  |  |  |  | 
 |  | 后距 |  | 前距 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  | 黑面 | 红面 |  | 
 |  | 视距差 |  | 累积差 |  |  |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  | 后1 前2 K1=4.787 K2=4.687 |  |  |  | 
四等水准测量
BM1
A
1
TP1
1.614
1.156
0.774
0.326
1.384
0.551
6.171
5.239
0
-1
0.833
0.932
+1
45.8
44.8
1.0
1.0
+0.8325
1
BM1
TP1
(1.614-1.156)×100=45.8
(0.774-0.326 )×100=44.8
45.8-44.8=1.0
1.384-0.551=0.833
6.171-5.239=0.932
(K1+1.384-6.171) ×1000=0
(K2+0.551-5.239) ×1000=-1
[0.833-(0.932-0.1)] ×1000=+1
[0.833+(0.932-0.1) ]÷2=+0.8325
2
<100m
<5m
<10m
<3mm
<5mm

## Slide 14
水准测量计算
BM1
BM2
A
B
0.2km
+0.511
0.4km
+2.791
0.4km
－1.632
点号 | 距离 | 观测值 | 改正数 | 改正后高差 | 高程
∑ |  |  |  |  | 
＋0.004
＋0.008
＋0.008
＋0.515
＋2.799
－1.624
19.431
19.946
22.745
21.121
BM1
A
B
BM2
0.20.4
0.4
＋0.511
＋2.791
－1.632
1.0
＋1.670
＋0.020
＋1.690
fh=1.670－(21.121－19.431)=－20(mm) fh允=±40(mm)
i = - f h × L i / [L]
1=20 × 0.2/1=4mm
2=20 × 0.4/1=8mm
3=20 × 0.4/1=8mm
∑Vh = - fh

## Slide 15
测站 | 竖盘位置 | 目标 | 读数 | 半测回角 | 一测回均值 | 均值
 | 左 |  |  |  |  | 
 | 右 |  |  |  |  | 
 | 左 |  |  |  |  | 
 | 右 |  |  |  |  | 
测回法水平角测量
O
（1）
A
B
A
B
0 01 06
85 36 18
180 01 24
265 36 30
90 00 36
175 35 42
270 00 48
355 35 48
A
B
A
B
O（2）
85 35 12
85 35 06
85 35 06
85 35 00
85 35 09
85 35 03
85 35 06
A
B
O

## Slide 16
相邻控制点放置棱镜架；
棱镜杆无需安装棱镜；
尽量瞄准棱镜杆底部，如右图；
架好仪器后，每个角连续测两个测回；
顺时针方向瞄准，测量多边形内角；

## Slide 17
（-12″）
（-12″）
（-12″）
（-12″）
（-12″）
∑540 01 00 ∑540 00 00
[S]=1137.75
75.88 300.18
313.95 412.83
394.25 185.67
310.37 3.65
100.00 100.00
-24.12 +200.18
+238.07 +112.65
+80.30 -227.16
-83.88 -182.02
-210.37 +96.35
201.58
263.41
241.00
200.44
231.32
25 18 24
289 28 42
245 16 30
155 23 48
96 51 36
121 27 48
108 26 48
84 10 18
135 47 48
90 07 18
(121 27 48)
A
B
C
D
E
A
121 28 00
108 27 00
84 10 30
135 48 00
90 07 30
-24.08 +200.14
+238.13 +112.60
+80.36 -227.21
-83.84 -182.06
-210.32 +96.31
fx= + 0.25 , fy= - 0.22
= ± 0.33
∑△x=0
∑△y=0
Vβ=-60/5=-12″
96 51 36
100.00 100.00
aBC=aAB +βB左 -180
△XAB=SAB cosaAB
△YAB=SAB sinaAB
V△XAB= - fx·SAB/[S]
V△ YAB = - fy·SAB/[S]
K允 = 1/2000
XB= XA+△XAB
YB= YA+△YAB
(-0.04) (+0.04)
(-0.06) (+0.05)
(-0.06) (+0.05)
(-0.04) (+0.04)
(-0.05) (+0.04)
∑Vβ = - fβ ;
∑V△X = - fX ;
∑V△Y = - fY ;
小数位数统一;
分、秒记两位;
K=1/M(整数);

## Slide 18
碎部测量
测点编号 | E（m） | N（m） | H（m） | 测点备注
A1 |  |  |  | 房角点1
A2 |  |  |  | 房角点2
A3 |  |  |  | 房角点3
B1 |  |  |  | 道路点1
碎部点立棱镜杆时，立单杆，无需棱镜三角支架；
定时检查棱镜螺丝，防止棱镜脱落摔碎；
CAD绘图时，房屋、道路、绿化带、电杆、路灯等图分层绘图；
绘图完成后，须添加图框并绘制格网，格网大小为50×50m，且格网角点坐标必须是50m的整数倍；
将图缩小500倍，变成1:500地形图，打印后折叠，与实习报告统一装订；

## Slide 19
常用地物符号
路灯
独立树
针叶
独立树
阔叶
独立树
果树
电信检修井
热力检修井
稻田
旱地
花圃
加油站
下水
暗井
下水
检修井
上水
检修井
污水
篦子
电力
检修井
天然气检修井
栅栏
加固
陡坎
铁丝网
篱笆
未加固陡坎
天然
草地
消防栓
斜坡

## Slide 20
样图

## Slide 21: 友情提醒
拿到仪器马上检查仪器有无明显损坏！
人与仪器同在，杜绝仪器无人看管！
仪器是学校资产，须注意保护！
仪器出现任何损坏，借用人负全责！